## Slide 1: מודל 7 השכבות

## Slide 2: פ
פיזית Physical Layer
השכבה הפיזית

## Slide 3: פ
פיזית Physical Layer
השכבה הפיזית
השכבה הפיזית- Physical Layer
שכבה זו מגדירה תקשורת בין שני התקני הרשת.
הרמה הפיזית כוללת ארבעה נושאים בתחום התקשורת הפיזית:
והשלבים השונים בשכבה הדרושים לשם יצירת תקשורת בין שני הצדדים.
אפיון הקידוד של אותות חשמליים
האותות החשמליים העוברים בתווך התקשורת
המאפיינים המכניים של ממשק התקשורת

## Slide 4: פע
ערוץ הנתונים Data Link Layer
פיזית Physical Layer
שכבת ערוץ הנתונים
השכבה הפיזית

## Slide 5: פע
ערוץ הנתונים Data Link Layer
פיזית Physical Layer
שכבת ערוץ הנתונים
השכבה הפיזית
שכבת ערוץ הנתונים- Data Link Layer
שכבת ערוץ הנתונים אחראית על אופן מעבר הנתונים בין ההתקנים בתוך הרשת עצמה, זאת באמצעות המתג (ה-switch).
זיהוי מחשב היעד מתבצע באמצעות הכתובת הפיזית (mac).
*כתובת MAC היא כתובת חד חד-ערכית הניתנת לכל מכשיר בזמן הייצור שלו.
Logical Link Control (‏LLC)
אחראית על חלוקת הנתונים המגיעים מהשכבות העליונות למסגרות וטיפול בכל מסגרת בנפרד.
Media Access Control (‏MAC)
אחראי הכתובות הפיזיות של המכשיר השולח והמקבל (ה-mac address) של כרטיס הרשת
נהוג לחלק את שכבת ערוץ הנתונים לשתי שכבות נפרדות:

## Slide 6: פער
רשת Network Layer
ערוץ הנתונים Data Link Layer
פיזית Physical Layer
שכבת הרשת
שכבת ערוץ הנתונים
השכבה הפיזית

## Slide 7: פער
רשת Network Layer
ערוץ הנתונים Data Link Layer
פיזית Physical Layer
שכבת הרשת
שכבת ערוץ הנתונים
השכבה הפיזית
שכבת הרשת- Network Layer
שכבת הרשת מנתבת את החבילות (packets) בין הרשתות.
תפקיד השכבה למצוא נתיב בין המקור ליעד ולהעביר דרכו את המידע.
השכבה מנתבת באמצעות נתב (router) ע"פ הכתובת הלוגית (IP).
כתובת IP היא כתובת לוגית חד ערכית המזהה את המשתמש ברשת הפנימית
שירותי חיבור (Connection) כולל בקרת זרימה של שכבת הרשת, בקרת שגיאות בשכבת הרשת, ובקרת רצף מנות.

## Slide 8: פער ת
תעבורה Transport Layer
רשת Network Layer
ערוץ הנתונים Data Link Layer
פיזית Physical Layer
שכבת
התעבורה
שכבת הרשת
שכבת ערוץ הנתונים
השכבה הפיזית

## Slide 9: פער ת
תעבורה Transport Layer
רשת Network Layer
ערוץ הנתונים Data Link Layer
פיזית Physical Layer
שכבת
התעבורה
שכבת הרשת
שכבת ערוץ הנתונים
השכבה הפיזית
שכבת התעבורה- Transport Layer
שכבת התעבורה אחראית על ניהול התקשורת, אמינות החיבור והנתונים.
השכבה מנהלת את העברת המידע ברשת מקצה לקצה.
השכבה מפצלת את ההודעה למנות בצד השולח ובונה אותן מחדש בצד המקבל.
פרוטוקולים נפוצים בשכבה זו הם:
TCP ו UDP.
בנוסף השכבה מספקת בקרת זרימה על הנתונים.
בד"כ נשלחת הודעת אישור (Acknowledgement)
למחשב השולח.

## Slide 10: פער תש
שיחה Session Layer
תעבורה Transport Layer
רשת Network Layer
ערוץ הנתונים Data Link Layer
פיזית Physical Layer
שכבת השיחה
שכבת
התעבורה
שכבת הרשת
שכבת ערוץ הנתונים
השכבה הפיזית

## Slide 11: פער תש
שיחה Session Layer
תעבורה Transport Layer
רשת Network Layer
ערוץ הנתונים Data Link Layer
פיזית Physical Layer
שכבת השיחה
שכבת
התעבורה
שכבת הרשת
שכבת ערוץ הנתונים
השכבה הפיזית
שכבת השיחה- Session Layer
שכבת השיחה אחראית על דו שיח בין שתי מערכות.
השכבה מקימה את הקשר, מעבירה את המידע ומנתקת את הקשר.
ישנם שלושה סוגים של קשרים:
בנוסף שכבת השיחה מאמתת את קוד הכניסה של משתמש ואת הסיסמה שלו.
חד כיווני (simplex).
דו כיווני בנפרד (half-duplex).
דו כיווני בו זמנית (full-duplex).

## Slide 12: פער תש ת
תצוגה Presentation Layer
שיחה Session Layer
תעבורה Transport Layer
רשת Network Layer
ערוץ הנתונים Data Link Layer
פיזית Physical Layer
שכבת התצוגה
שכבת השיחה
שכבת
התעבורה
שכבת הרשת
שכבת ערוץ הנתונים
השכבה הפיזית

## Slide 13: פער תש ת
תצוגה Presentation Layer
שיחה Session Layer
תעבורה Transport Layer
רשת Network Layer
ערוץ הנתונים Data Link Layer
פיזית Physical Layer
שכבת התצוגה
שכבת השיחה
שכבת
התעבורה
שכבת הרשת
שכבת ערוץ הנתונים
השכבה הפיזית
שכבת התצוגה- Presentation Layer
השכבה מאפשרת הצגה של המידע המתקבל ממערכות שונות, בצורה סטנדרטית.
השכבה אחראית על קידוד והמרה, הצפנה ופיענוח, דחיסה ופריסה של המידע.

## Slide 14: פער תש ת"א
אפליקציה Application Layer
תצוגה Presentation Layer
שיחה Session Layer
תעבורה Transport Layer
רשת Network Layer
ערוץ הנתונים Data Link Layer
פיזית Physical Layer
שכבת האפליקציה
שכבת התצוגה
שכבת השיחה
שכבת
התעבורה
שכבת הרשת
שכבת ערוץ הנתונים
השכבה הפיזית

## Slide 15: פער תש ת"א
אפליקציה Application Layer
תצוגה Presentation Layer
שיחה Session Layer
תעבורה Transport Layer
רשת Network Layer
ערוץ הנתונים Data Link Layer
פיזית Physical Layer
שכבת האפליקציה
שכבת התצוגה
שכבת השיחה
שכבת
התעבורה
שכבת הרשת
שכבת ערוץ הנתונים
השכבה הפיזית
שכבת האפליקציה- Application Layer
השכבה כוללת ממשק למשתמש המאפשר את ניהול ותפעול כל רמות ה-OSI.
השכבה האחראית על מתן השירותים ברשת ומגדירה את אופי העברה של אותם נתונים תחת אותו שרות.
השכבה בנוסף יוצרת תקשורת בין המשתמש לתוכנה מסוימת ואורזת את המידע עוד לפני שהוא נשלח (הצפנה, צורה, חלוקה וכו’)